## Slide 1: Трудове навчання
«Прийоми свердління фанери та ДВП. Способи з’єднання деталей із фанери та ДВП.
Практична робота. Виготовлення виробу.»
5 клас

## Slide 2
Свердління – отримання отворів
за допомогою спеціального інструмента - свердла.
Свердлом називають дворізцевий інструмент з обертовим рухом різання та осьовим переміщенням подачі.

## Slide 3: Спільним для усіх свердел є те, що всі вони мають три основні частини: різальну, робочу і кріпильну. На кріпильній частині зазначається діаметр свердла та марка сталі, з якої його виготовлено.
Набір свердел різного діаметра
Свердлик (буравчик) призначений для ручного свердління в деревних матеріалах отворів діаметром З—5 мм (утримується в руці за допомогою рукоятки).

## Slide 4
а) ложкове свердло;
б) центрове перове свердло;
в) спіральне свердло;
г) спіральне центрове свердло з підрізними кромками (тонкі
матеріали, фанера та ДВП)
а) пробкове свердло (свердління глухих отворів); б) зенківка (для розширення верхньої частини отворів

## Slide 5: Для обертання свердла застосовують механічні та електрифіковані інструменти. Найзручнішими з ручних інструментів є коловорот і дриль.
Ручні свердлильні інструменти: а - коловорот; б - ручний дриль.
1 - упорна ручка;
2 - ручка для обертання; 3 - патрон;
4 - ручка допоміжна
Види ручних електричних дрилів

## Slide 6
Отвори - це заглиблення в деталях.
Наскрізні та глухі отвори в деревини
Свердління деревних матеріалів — столярна операція,
призначена для отримання круглих наскрізних або глухих отворів, гнізд і різних заглиблень.
Свердління отворів коловоротом:
а - горизонтальних; б - вертикальних

## Slide 7
Конструкція робочої частини свердла: а - різальні кромки; б - гвинтові канавки;
в - спіральні стрічки
Утворення стружки при свердлінні: 1 - свердло;
2 - стружка; 3 - заготовка
Свердло, закріплене в патроні
Розмічання центру отвору
Кріплення обмежувача на свердлі

## Slide 8: Прийоми свердління: а - у затискачі верстака; б - на столі; 1 - підкладена дошка, 2 - заготовка, 3 - струбцина
Свердління дрилем
у вертикальному положенні

## Slide 9
Брак - неточне, неякісне виготовлення деталі,
що робить її непридатною для подальшого використання
Види браку і внаслідок чого вони виникають:
* неточні розміри отворів - неправильно загострене свердло, биття свердла в патроні;
* зміщення отвору - неправильне розмічання, неправильне встановлення заготовки, слабке кріплення заготовки,
зміщення свердла;
* перекіс отвору — неправильне встановлення заготовки;
* груба поверхня отвору, наявність сколів - погано загострене свердло, занадто великі зусилля під час свердління.

## Slide 10: Способи з'єднання деталей із фанери та ДВП

## Slide 11
Найбільш простий спосіб з’єднання дерев’яних деталей –
це з’єднання за допомогою цвяхів.
Цвях - кріпильний елемент для з'єднання деталей із деревини та деревинних матеріалів.
Будова цвяха:
а - головка; б - стержень; в - вістря
Види столярних цвяхів з плоскою головкою
Основні інструменти для з'єднання деталей за допомогою цвяхів:
а - молотки; б - кліщі;
в - інструмент для витягування цвяхів
Промисловість випускає різні види цвяхів.
Спільним для них є будова.

## Slide 12
Хватка молотка
Утримання цвяха на початку забивання: а - пальцями;
б - плоскогубцями
Наколювання місць забивання

## Slide 13
Забивають цвях на відстані не менше 10 мм від крайки деталі,
інакше вона може розколотися. Якщо цвях необхідно забити
ближче ніж 10 мм від крайки, у деталі свердлять отвір, діаметр якого менший за діаметр цвяха на 0,5 мм.
Напрямок удару молотком:
а - правильний; б - неправильний

## Slide 14: Послідовність загинання цвяха
Заглиблення головки цвяха за допомогою
циліндричного пристрою
Способи витягування цвяха: а - кліщами;
б - молотком; в - інструментом для витягування

## Slide 15: Схеми кріплення бойка молотка за допомогою клина: а - правильно; б - неправильно
Насаджування бойка молотка: а - правильне; б - неправильне

## Slide 16
Крім скріплення деталей цвяхами, використовують також
з’єднання за допомогою клею.
Склеювання є одним із найбільш доступних та простих видів з’єднання завдяки своїй простоті й у багатьох випадках —
надійності.
Найчастіше клеї не є універсальними і добре склеюють тільки певні групи матеріалів.

## Slide 17
Технологія з’єднання деталей на клею
Промисловість випускає різні види клеїв, готових до використання. В багатьох випадках використовують для з’єднання деталей з фанери та ДВП клей під назвою ПВА.
Він має цілий ряд переваг над іншими: утворює міцне
з'єднання, не токсичний, після висихання розчиняється водою,
повільно висихає, стійкий до вологи, протидіє загниванню
місць склеювання, після висихання стає прозорим.
Упаковки клею ПВА
Пензлі
Ущільнення склеєних деталей струбцинами

## Slide 18
Види струбцин
Техніка
нанесення клею